三维数字扫描技术指导书

长春工业大学工程训练中心

2012年6月

实验目的 了解凸轮廓线数字检测原理及方法 2、 掌握三维数字扫描仪使用方法 3、 熟悉CATIA软件逆向建模方法 4、 掌握凸轮廓线逆向检测流程 实验内容 三维数字扫描技术特征点标定 2、 运用三维激光扫描仪进行凸轮廓线点云数据采集 3、 应用CATIA软件实现凸轮廓线重构与误差检测分析 实训设备 三维激光扫描仪一台 2、 由40台计算机构成的局域网一个 实验注意事项及要求 使用数控铣床前必须仔细阅读“数控铣床安全操作规程”和“数控铣床操作说明书”。 使用三维激光扫描仪前必须仔细阅读“三维扫描仪操作说明书”。 程序模拟运行完毕后，必须经指导教师检查，方可进行加工。 实验中如遇不懂情况，应及时向指导教师请教，切勿鲁莽行事。 加工过程中如遇紧急情况，应马上按下急停开关，然后请指导教师处理。 凸轮廓线数字扫描检测实验流程 根据凸轮廓线轮廓特征，采用本项目采用非接触式数据采集技术——双目视觉技术，实现凸轮空间点云数据采集，对其获取的点云数据进行精简、修复、定位操作实现点云数据预处理，以便于后期依据点云数据完成凸轮廓线重构与检测；依据对凸轮廓线空间几何属性分析，实现凸轮廓线特征辨识；根据曲面阈值分割方法实现凸轮特征曲面辨识；采用曲面误差分析方法，实现对其曲面误差分析；其整体检测分析流程如图所示： 、 凸轮廓线检测分析流程

# Text boxes

(1)获取凸轮点云数据

(2)检查点云

N

是否符合要求？

（3）校正坐标或自定义坐标

（4）分析点云、去除杂点

N

特征是否保持完好？

Y

（5）点云局部合并

（6）局部合并点云细化

（7）局部合并点云分层

N

5/6/7步骤是否合理？

Y

（8）样件特征分析

（9）样件特征分级

N

特征是否易于辨别？

Y

（10）特征区分：特征面、特征线、特征点

网格化实体显示区分

（11）提取特征

（12）点云处理

（13）特征拟合

（14）拟合特征编辑

（15）所有拟合特征误差分析

N

能否满足误差要求？

Y

（16）导入软件处理

（17）关键尺寸圆整、编辑

（18）圆整后特征编辑

（19）导入截面线、截面点

（20）倒角、修饰特征加入、编辑

（21）剩余特征加入、编辑

（22）总体检查

N

是否符合要求？

Y

（23）保存凸轮重构数模

（24）数控加工实现凸轮廓线实体化